## Slide 1: Parallel RISC Processor
מגישים: דימה ניקונוב, איליה קירשטיין
קורס: רכיבים מתוכנתים
בהנחיית: יצחק עובדיה

## Slide 2: רכיבים:
Ram – זיכרון עבודה ראשי המשמש לקריאה וכתיבה של נתונים ופקודות במהלך הריצה
Stack - שומר את פקודות התוכנית, ממוש על ידי RAM עבור ה TB ובתוך הCPU מתנהג כ ROM
Register – יחידת אחסון מהירה המשמשת לשמירה זמנית של נתונים וכתובות הנדרשים לעיבוד פקודות
ALU – אחראי על ביצוע פעולות אריתמטיות ולוגיות
Hazard Unit – מזהה ומנהל "סיכונים" בנתונים או התנגשויות בזיכרון ומבצע צעדים למניעת עיכובים או תוצאות שגויות
Control Unit –רכיב ה Pipeline אשר מקבל פקודה בכל שעון ומנהל את הרכיבים המיועדים לביצוע הפקודה
CPU – הרכיב הראשי שמבצע את הפקודות ומתאם את עבודת כל הרכיבים האחרים במערכת

## Slide 3
מכונת מצבים של Hazard Unit:
Run_state
Start_state
stall_state
Cond_jump_state
Start_state – מצב התחלתי שבו מתבצעת טעינה למערך הפקודות
Run_state – מצב ריצה בו הפקודות נבדקות אם קיימות ביניהם הנגשויות ושליחה של הפקודה ל CU
Stall_state – מצב שבו זוהה התנגשות ועל ה CU לחכות מספר שעונים עד לביצוע הפקודה
Cond_jump_state – מצב שבו זוהתה פקודה של JUMP עם תנאי ועל ה Hazard Unit לבדוק אם לשנות את ה Counter או להמשיך לעבר פקודה הבאה

## Slide 4: שלבי ריצה:
4
Fetch - קריאת פקודה הבאה בתור המועברת מ Hazard Unit ל Control Unit
Decode – מעבר של הנתונים לרכיבים המיודעים בקוד מכונה
Memory – קריאת הנתונים הנדרשים לפעולה
Execute – ביצוע הפעולה הרצויה
Writeback – כתיבת התוצאה ביעד הנתון
Fetch
Decode
Memory
WriteBack
Execute
Fetch
Decode
Memory
WriteBack
Execute
Fetch
Decode
Memory
WriteBack
Execute
OP 1
OP 2
OP 3
clock

## Slide 5: תרגום שפת מכונה:
שפת מכונה בנויה מ-16 ביטים המתחלקים באופן הבא:
XXXX
OP
XXXX
XXXX
XXXX
dest
src1
src2
או
XXXX
OP
XXXX
XXXXXXXX
dest
Addr/value

## Slide 6: יצירת תוכנית:
יצירת קובץ טקסט עם פקודות בשפת Assembly בעזרת פייטון נקמפל לשפת מכונה
לדוגמה:
0011001000010110 | LOADI R2 22
0010001000001010 | STORE R2 10
0001010000000001 | LOAD R4 1
0101000100100100 | SUB R1 R2 R4
1110000000000010 | JMP 2

## Slide 7: דוגמאות תוכניות:

## Slide 8: דוגמאות תוכניות:

## Slide 9: דוגמאות תוכניות: